## Slide 1
計算機組織 Lab3
2018/ 11/14 助教: 林子淵

## Slide 2: Outline
實驗目的
實驗工具
實驗介紹
範例教學
課堂練習
作業說明
參考資料

## Slide 3: 實驗目的
使用Verilog實作RISC Processor-瞭解各指令在RISC運作方式

## Slide 4: 實驗工具
iVerilog
Gtkwave

## Slide 5: 實驗介紹-規劃各級硬體
RISC架構下的指令，Data path可拆解成five stage完成，並於pipeline中執行
每個stage完成的動作，可視為一組micro-operation，各有其對應的micro-
architecture
Five stage：IF(instruction fetch)、ID(instruction decode)、 EX(execution)、 MEM(memory access)WB(write back)

## Slide 6: RISC Processor in Pipeline Design
Pipeline
  將每道指令切成多個stage
  在同個clock cycle，讓多道指令於不同stage中執行

## Slide 7: RISC Processor in Pipeline Design
Pipeline設計
  設計「管線間暫存器」，保存指令於不同stage執行之值
  基本RISC pipeline架構下，管線間暫存器有四個：
IF/ID
ID/EX
EX/MEM
MEM/WB
各stage之I/O相關性：管線執行過程中，會將訊號於管線暫存器中逐級傳送， 故上一級之output，通常為下一級的input
定義好各stage之input及output，即完成初步pipeline硬體架構規劃

## Slide 8: Pipeline Structure

## Slide 9: RISC Processor Module in verilog RTL
IF.v
ID.v
EXE.v
MEM.v
Testbench.v
CPU.v

## Slide 10: Pipieline Design
F
F/D
PC
PC = PC + 4;
IR = instr[PC[10:2]];
IR
D
D/X
A
B
DX_RD
A = REG[IR[25:21]];
B = REG[IR[20:16]]; RD = IR[15:11];
X
X/M
XM_
ALUout
XM_ALUout=A + B; XM_RD = DX_RD;
XM_RD
M
M/W
MW_ALUout=XM_ALUout; MW_RD = XM_RD;
W
REG[MW_RD]=
MW_ALUout;
MW_
ALUout
MW_RD
add rs,rs,rt
>reg(rd) = reg(rs) + reg(rt)
Description: | Adds two registers and stores the result in a register
Operation: | $d = $s + $t; advance_pc (4);
Syntax: | add $d, $s, $t
Encoding: | 0000 00ss ssst tttt dddd d000 0010 0000
PC每次都+4，但指令數非如此

## Slide 11: Modularization (EX. add)
F/D D/X X/M M/W
(WB=ID)

## Slide 12: CPU.v
宣告各Stage之前傳值所需要的連接線
接續

## Slide 13: Testbench.v
輸入code的機械碼
Lab1程式一個輸入請放在DM[0]
中，兩個結果放在DM[1] 、DM[2]
因為這個CPU沒有做任何處理Hazard的硬體，故只能透過插入NOP指令或是調整指令順序的方式節省cycle數。
什麼時候插NOP?
EX. add $3, $1, $2
add $5, $3, $4
第一行的$1+$2還未寫回$3，故下一行的$3內並非預期的值，故插入3個NOP等待

## Slide 14: Testbench.v

## Slide 15: 計算程式耗費Cycle數
目前執行cycle數
※執行Testbench輸出結果

## Slide 16: 範例教學
編譯RISC CPU檔案
執行後，產生波形檔(cpu_hw.vcd)

## Slide 17: Gtkwave教學
執行Gtkwave，顯示波形檔

## Slide 18: Gtkwave教學

## Slide 19: 課堂練習
修改課程壓縮檔內之“testbench.v” 檔 ，使用已定義的加法功能，在 “Instruction DM initialization”程式段中，加入適當指令，作連續加法後， 使得$4 = 9
  初始化時，需給定暫存器初值： $0=0、$1=1、$2=2
向助教Demo結果
佔Lab3成績30%

## Slide 20: 作業說明
新增RISC指令(30%)
  R-type：add , sub , and , or , slt
  I-type：lw , sw , beq
  J-type：j
修改“testbench.v”，使其能執行Lab1的程式(30%)
  從MEM讀出(lw)一個給定的輸入值做運算，並將得出的兩個結果存回(sw)MEM。
比較第2部分執行cycle數(10%)
  第1名10分、2~5名6分、6~10名4分、11~15名2分、以下0分
將六個“.v”檔壓縮後，上傳至E-course，壓縮檔使用“學號_姓名 ”命名
5. Deadline:11/21 23:59

## Slide 21: 參考資料
MIPS Instruction Reference
  http://www.mrc.uidaho.edu/mrc/people/jff/digital/MIPSir.html